## Slide 1
现有研究 | 简述 | 源路由方式&选路策略 | 均衡粒度（乱序处理） | 端侧开销 | 分析
[Harp, NSDI’26] 复旦张凯+腾讯 | 源端口路径控制+带内探测实现VPC亚秒级故障恢复 | VXLAN源端口 端侧维护路径状态表 |  |  | 仅适合故障换路
[ZooRoute, NSDI’26] 北邮潘恬+阿里云祝顺民 |  | VXLAN源端口 |  |  | 
[BiFrost, NSDI’26] 上交江波+阿里云祝顺民 |  | VXLAN源端口 |  |  | 
[REPS, EuroSys‘26] ETH Torsten+微软 |  |  |  |  | 
[VeRoCE, 2026] 字节 |  |  |  |  | 
[MRC, 2026] OpenAI+微软+AMD+博通+Nvidia |  |  |  |  | 

## Slide 2
强端弱网背景下，负载均衡转移到端侧，网内是静态的传输管道（ECMP哈希或静默执行SRv6）；也许适合故障切换，但端侧能否承担负载均衡功能？
——交换机才是感知路径状态的第一场所，而且不同流、不同端侧维护的路径状态信息是互不感知的，极大可能在网内碰撞，导致不断切换路径、难以收敛
交换机感知路径状态的周期是4us，端侧感知周期是RTT级别的
1，从技术合理性上来看，端侧源路由是否有必要性？
——（1）故障感知快，通算Harp、ZooRoute、智算REPS皆是此出发点
2，如果源路由不如网内负载均衡，则无需继续思考
3，如果源路由有价值，那么网内交换机怎么辅助它？
——比如，交换机根据当前路径状态动态哈希

## Slide 3: REPS论文分析
通过丢包检测故障
通过超时识别丢包
丢包类别：故障丢包，拥塞丢包
两种方式区分丢包：trimming、或RTT
8个EV

## Slide 4
三类异常包：故障丢包、拥塞丢包、乱序包
trimming只能标记拥塞丢包，但无法区分故障丢包和乱序包
SACK/NACK无法区分丢包和乱序包
现有故障丢包只能通过发送端超时来触发
——交换机多久能检测到故障（1us能识别到光电信号丢失，但控制面故障收敛需要10ms以上）？检测到故障，通知给哪个发送端呢？
——另外，可以通过probing来更快检测到故障，但复杂度稍高